# Releasedatum:	09.10.2017

# Referenznummer:	hira1701

Hirata Palettierer SAST-Serie: Palettierung direkt vom Bodenroller

Verarbeitungszeit weiter optimiert

MAINZ – Die neuen Palettierer der SAST-Serie wurden von Hirata weiter optimiert. Durch die Positionierung des Roboters im Bereich zwischen den Palettenstapeln und eine Änderung des Arbeitsablaufs verkürzt sich die Zuführungsunterbrechung durch den Palettenwechsel auf 2 s.

Nach wie vor wird der Palettierer auf einer Seite, z.B. links, mit einem Bodenroller mit einem Stapel befüllter Trays bestückt. Allerdings wird nun die oberste befüllte Palette nicht nur nach oben, sondern auch gleich auf die rechte Seite befördert. Nun beginnt der Roboter rechts mit der Abarbeitung dieser Palette. Während er das letzte Werkstück hier entnimmt, wird zeitgleich die nächste befüllte Palette links bereitgestellt. Die abgearbeitete Palette rechts wird nach unten transportiert. In dieser Zeit bedient der Roboter den Produktionsprozess mit einem Werkstück aus der links bereitgestellten Palette. Während er das Werkstück zuführt, wird diese Palette nach rechts transportiert und der Roboter holt das nächste Werkstück wieder von der rechten Seite. Durch diese nun verschachtelten Arbeitsabläufe verringert sich die Zuführungsunterbrechung in den Produktionsprozess erheblich.

Mit dem Palettierer Modell SAST automatisiert Hirata die Palettierung von Trays oder KLTs direkt von handelsüblichen Bodenrollern, die in der innerbetrieblichen Materiallogistik immer öfter eingesetzt werden. Das Palettiersystem SAST ist besonders kompakt und benötigt nur eine geringe Standfläche. Es sorgt beispielsweise für die automatisierte Materialzu- und/oder -abfuhr an einer Montage-, Test- oder Fertigungsanlage sowie an Werkzeugmaschinen etc.

Durch seine durchdachte Konstruktion spielen Niveauunterschiede am Bodenroller oder unebene Böden bis zu einem gewissen Grad keine Rolle mehr. Die integrierte Sicherheitstechnik ermöglicht den Wechsel der Bodenroller während der Bearbeitung eines Trays. Darüber hinaus kann der Palettierer auf Grund seiner frei programmierbaren Servoachsen ohne Umrüstung unterschiedliche Trayhöhen verarbeiten.

Bildunterschrift: Palettierer SAST für den Einsatz von handelsüblichen Bodenrollern

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Die Hirata Engineering Europe GmbH (www.hirata.de) in Mainz bietet sowohl schlüssel-fertige Komplettlösungen als auch die Teil-automatisierung einzelner Produktionsschritte. Von der Beratung und Planung über die Herstellung, Installation und Schulungen vor Ort bis hin zur Wartung: Kunden erhalten das gesamte Engineering aus einer Hand. In den Automatisierungslösungen werden sowohl Hirata-Produkte, wie Roboter, Palettierer und Depalettierer, als auch Transport- und Automatisierungs-Komponenten anderer Hersteller integriert. Für höchste Präzision beim Bestücken, Beladen, Sortieren und Klassifizieren in Fertigungs-, Prüf- und Kontrollprozessen entwickelt Hirata individuelle Lösungen, durch die intelligente Produktkombination bewährter und leistungsfähiger Einzelkomponenten. Über 50 Jahre Erfahrung in Automatisierungstechnologie machten Hirata  weltweit zu einem der führenden Unternehmen mit 22 Niederlassungen und ca. 1.300 Mitarbeitern.