# Releasedatum:	09.10.2017

# Referenznummer:	hira1702

Hirata Palettierer AST-Serie

Wirtschaftlich und zuverlässig palettieren und depalettieren

MAINZ – Hirata hat seine Palettierer der AST-Baureihe weiterentwickelt. Nun ist es möglich Paletten mit gleicher Größe (L x B) und gleicher Außenkontur, aber unterschiedlicher Höhe, ohne Umrüstung auch im Mix zu verarbeiten. Hierfür wurde die bisherige zweistufige Ladermechanik durch eine Ladertechnik mit freiprogrammierbarer NC-Achse ersetzt.

Darüber hinaus ist basierend auf der AST-Basiskonstruktion eine neue Geräte-Option erhältlich, die eine wechselnde Flussrichtung (von oben nach unten bzw. von unten nach oben) in einem Palettierer ermöglicht. Diese Option ist sinnvoll, wenn der Palettierer als Puffer zwischen verketteten Produktionseinrichtungen eingesetzt wird. So können Produktionsschwankungen, die z.B. durch eine diskontinuierliche Produktion, Störungen oder Umrüstarbeiten etc., in verketteten Bereichen entstehen können, ausgeglichen werden.

Typische Einsatzgebiete der kompakten Tray-Wechselgeräte der AST-Serie sind die Kleinteilmontage und die Palettierung von Werkstücken an Kunststoffspritzguss- und Werkzeugmaschinen. Sie führen auf engstem Raum Traystapel zu, vereinzeln die Trays, be- oder entladen diese und stapeln sie erneut auf. Die Geräte verarbeiten Traygrößen von 400 mm x 300 mm bis 800 mm x 600 mm bis zu einem Stapelgewicht von 200 kg. Die Tray-Wechselgeräte lassen sich in Verbindung mit Flurförderfahrzeugen (FTS) zu vollautomatischen Systemen ausbauen. In Verbindung mit einem SCARA-Roboter oder einem Linearachsensystem ermöglicht die Palettierer bzw. Depalettierer nicht nur eine einfache Be- und Entladung von Paletten und Trays, sondern auch eine schnelle und präzise Montage von Baugruppen. Zur Steuerung der Palettier-Funktionen wird in der Regel die multitasking-fähige Steuerung des Roboters verwendet.

Bildunterschrift: Palettierer mit freiprogrammierbarer Ladermechanik

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Die Hirata Engineering Europe GmbH (www.hirata.de) in Mainz bietet sowohl schlüssel-fertige Komplettlösungen als auch die Teil-automatisierung einzelner Produktionsschritte. Von der Beratung und Planung über die Herstellung, Installation und Schulungen vor Ort bis hin zur Wartung: Kunden erhalten das gesamte Engineering aus einer Hand. In den Automatisierungslösungen werden sowohl Hirata-Produkte, wie Roboter, Palettierer und Depalettierer, als auch Transport- und Automatisierungs-Komponenten anderer Hersteller integriert. Für höchste Präzision beim Bestücken, Beladen, Sortieren und Klassifizieren in Fertigungs-, Prüf- und Kontrollprozessen entwickelt Hirata individuelle Lösungen, durch die intelligente Produktkombination bewährter und leistungsfähiger Einzelkomponenten. Über 50 Jahre Erfahrung in Automatisierungstechnologie machten Hirata  weltweit zu einem der führenden Unternehmen mit 22 Niederlassungen und ca. 1.300 Mitarbeitern.