# Releasedatum:	7.7.2021

# Referenznummer:	sro2104

Varistar LHX+ sorgt für präzise Temperatureinhaltung bei Test- und Messanwendungen

nVent SCHROFF stellt neuen Luft-Wasser-Wärmetauscher vor

London – nVent Electric plc (NYSE:NVT) (“nVent”), präsentiert mit dem Varistar LHX+ ein standardisiertes modulares Kühlsystem mit bis zu 10 kW Kühlleistung für technisch anspruchsvolle Prüf- und Messanwendungen. Das Timing für diese Innovation ist perfekt: Eine steigende Elektronikdichte in den Anwendungen sorgt für einen höheren Kühlbedarf der Systeme. Gleichzeitig ist das Vermeiden von Temperaturschwankungen in Elektronikschränken elementar für hochkomplexe physikalische Anwendungen. Mit einer Temperaturregelgenauigkeit der Anlage von +/- 0,1 °C peak to peak bietet der LHX+ den Anwendern höchste Planungssicherheit für ihre Messvorhaben.

Auch dort, wo nur ein begrenzter Bauraum zur Verfügung steht, müssen standardisierte Lösungen passen. Der LHX+ benötigt lediglich eine Grundfläche vom 600 x 800 mm und das Klimamanagement der Baureihe ist skalierbar. Dabei erreicht der Elektronikschrank eine Luftfördermenge von 1000 bis 1800 m3/h. Je nach Bedarf kann die Kühlleistung im laufenden Betrieb ohne eine Anpassung der Infrastruktur im Schrankinneren erhöht werden. Für eine größere Kühlleistung kann ein Doppellüfter-Kühlgerät mit einer Kühlleistung von 10 kW mit dem Einlüfter-Kühlgerät, das 5 kW Kühlleistung unterstützt, getauscht werden.

Die hochpräzise Temperaturregelung des LHX+ wird über eine ebenfalls modular aufgebaute Steuereinheit mit der Möglichkeit zur Fernüberwachung und Fernsteuerung realisiert. Für Remote-Anwendungen stehen die Protokolle EtherNet, SNMP, Modbus, TCP, Web-Interface zur Verfügung. Gesteuert werden kann die Temperatur über ein an der Tür montiertes Terminal mit Display und Tastatur sowie remote per Ethernet-Zugang und Webschnittstelle. Auch bei Anpassungen der Regler muss der Elektronikschrank nicht geöffnet werden. Im Inneren des Gehäuses werden vier Lufttemperatursensoren positioniert, welche die Temperatur im Schrank überwachen. Darüber hinaus kontrolliert und steuert ein Druckdifferenzsensor die Lüfter-Drehzahl der installierten Kühleinheit. Optional kann auch der Durchsatz und die Vorlauftemperatur des Kühlmediums erfasst werden. Auch diese unabhängige Steuerungseinheit ist ein separates 19"-Modul, das von außen angeschlossen werden kann, sodass ein sehr geringer Installationsaufwand erforderlich ist.

Pradipto Bhowmick, Global Produkt Manager Elektronikschränke, bei nVent Schroff, erläutert: „Mit dem LHX+ hat ein Klimamanagement-System Marktreife erlangt, das überall dort einsetzbar ist, wo es auf höchste Messgenauigkeit ankommt. Das gilt für Teilchenbeschleuniger und große Forschungseinrichtungen ebenso, wie beispielsweise in der Medizintechnik, der Pharmazie sowie an den Prüfständen in der Motorentwicklung. Wir sehen hier ein großes Marktpotenzial.“

Weitere Informationen: http://schroff.nvent.com

Bildunterschrift: nVent SCHROFF LHX+ Schrank mit eingebautem Luft/Wasserwärmetauscher bis zu 10 kW

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Über nVent

nVent ist ein führender globaler Anbieter von elektrischen Anschlüssen und Schutzlösungen. Wir sind überzeugt, dass unsere innovativen elektrischen Lösungen sicherere Systeme ermöglichen und somit für eine sicherere Welt sorgen. Wir entwerfen, fertigen, vermarkten, installieren und warten leistungsstarke Produkte und Lösungen, die einige der weltweit sensibelsten Ausrüstungen, Gebäude und kritischsten Prozesse verbinden und schützen. Wir bieten ein umfassendes Spektrum an Gehäusen, elektrischen Anschlüssen und Befestigungen sowie Wärmemanagementlösungen mit mehreren branchenführenden Marken, die weltweit für Qualität, Zuverlässigkeit und Innovation stehen. Unsere Hauptniederlassung befindet sich im Vereinigten Königreich in London. Unser Management ist in den USA in Minneapolis, Minnesota, ansässig. Unser solides Portfolio führender elektrischer Produktmarken blickt auf eine mehr als 100-jährige Geschichte zurück und umfasst nVent CADDY, ERICO, HOFFMAN, RAYCHEM, SCHROFF und TRACER.